## Slide 1: Antibiograma

## Slide 2: Cuprins
Introducere
Metode de testare a sensibilității la antibiotice
  Metoda diluțiilor
  Metoda difuzimetrică
  Factori ce afectează diametrul zonelor de inhibiție
Controlul de calitate

## Slide 3: Introducere
Principalele scopuri ale antibiogramei:
  Orientarea tratamentului
    Cunoașterea sensibilității unui microorganism la anumite chimioterapice
    Determinarea concentrației unui chimioterapic în țesuturile sau fluidele organismului
  Instrument epidemiologic
    Supravegherea apariției de tulpini rezistente a principalilor agenți patogeni (ex. Shigella, Salmonella typhi)
    Supravegherea continuă a patternului de rezistență a tulpinilor patogene (ex. Staphylococcus, bacili Gram negativi)

## Slide 4: Introducere
Prepararea inoculului
  Numărul de microorganisme poate fi determinat folosind diferite metode
  Numărare directă (examinare microscopică)
  Densitate optică la 600 nm
  Numărarea coloniilor obținute după însămânțarea pe plăci după diluare
  Standard de turbiditate (McFarland)

## Slide 5: Introducere
Chimioterapicele folosite pentru antibiogramă:
  Setul 1: antibiotice disponibile în majoritatea unităților sanitare, față de care ar trebui testată fiecare tulpină izolată
  Setul 2: chimioterapice care sunt testate doar în anumite condiții:
    La cererea expresă a medicului
    Când agentul patogen este rezistent la chimioterapicele de primă intenție
    Există alte situații în care chimioterapicele din setul 1 nu pot fi utilizate (alergii, lipsa de disponibilitate)

## Slide 6: Table 1: Seturi de antibiotice utilizate de rutină (http://w3.whosea.org/)
 | Set 1 | Set 2
Staphylococcus | Benzyl penicillin Oxacillin Erythromycin Tetracycline Chloramphenicol | Gentamicin Amikacin Co-trimoxazole Clindamycin
Enterobacterii- serotipuri intestinale | Ampicillin Chloramphenicol Co-trimoxazole Nalidixic acid Tetracycline | Norfloxacin
Enterobacterii- uropatogene | Sulfonamide Trimethoprim Co-trimoxazole Ampicillin Nitrofurantoin Nalidixic acid Tetracycline | Norfloxacin Chloramphenicol Gentamicin
Bacterii izolate din septicemii sau tesuturi | Ampicillin Chloramphenicol Cotrimoxazole Tetracycline Gentamicin | Cefuroxime Ceftriaxone Ciprofloxacin Piperacillin Amikacin
Pseudomonas aeruginosa | Piperacillin Gentamicin Tobramycin | Amikacin

## Slide 7: Metode de efectuare a antibiogramei
Metoda diluțiilor
  Substanțe antimicrobiene in dilutii incorporate în medii de cultura solide sau lichide
  Ulterior se inoculează tulpina bacteriană de testat
Metoda difuzimetrică
  Se dispun discuri ce conțin o cantitate cunoscută de antibiotic pe un mediu solid însămânțat cu tulpina bacteriană de testat

## Slide 8: Metoda diluțiilor
Se efectuează diluții în bulion sau incorporate in agar
Permite obținerea de rezultate cantitative :
  Indică concentrația minimă inhibitorie (CMI) precum și concentrația minimă bactericidă a chimioterapicului testat(CMB)
Concentrația Minimă Inhibitorie (CMI) (Minimal Inhibitory Concentration = MIC)
Concentrația Minimă Bactericidă (CMB) (Minimal Bactericidal Concentration = MBC)

## Slide 9: Metoda diluțiilor
Concentrația Minimă Inhibitorie (CMI)
  Reprezintă cea mai mică concentrație de antibiotic care inhibă multiplicarea bacteriană .
Concentrația Minimă Bactericidă (CMB)
  Reprezintă cea mai mică concentrație de antibiotic care permite supraviețuirea a mai puțin de 0,1 % din bacteriile din inocul.

## Slide 10: Metoda diluțiilor în bulion
Procedură
  Se efectuează diluții binare de antibiotic în : bulion Mueller-Hinton, Tryptic Soy Broth, Clark, Ser fiziologic
  Se însămânțează inoculul bacterian și se incubează
    Se folosesc martori fără inocul și fără antibiotic
  Se determină turbiditatea  CMI
  Se subcultivă eprubetele limpezi și se incubeaza
  Se determină ultima eprubetă în care a mai avut loc creștere și se numără bacteriile  CMB

## Slide 11: Metoda diluțiilor în bulion
Ziua 1
1 ml de inocul (1 x 106 CFU/ml) se adaugă în eprubete ce conţin 1 ml bulion şi diluţii de antibiotic (mg/l)
Controale:
C1 = Control fără antibiotic, se verifică imediat viabilitatea bacteriilor pe agar
C2 = Control fără inocul bacterian
Concentraţia bacteriană = 5*105 CFU/ml
Se incubează la 35 oC, 18 h
128 64 32 16 8 4 2 C1 C2
64 32 16 8 4 2 1 C1 C2

## Slide 12: Metoda diluţiilor în bulion
Ziua 2
Se apreciază vizual turbiditatea
Se subcultivă eprubetele limpezi pe plăci de agar folosind o ansă de 0,01 ml
CMI = 16 mg/l
64 32 16 8 4 2 1 C1 C2
Insamantare in placa 0.01 ml , incubare la 35 oC, 18 h
64 32 16
Ziua 3
Se determină numărul de CFU pe plăci :
La 16 mg/ = 700 CFU/ml >
0.1% of 5 x 105 CFU/ml
CMB= 32 mg/l

## Slide 13: Metoda dilutiilor
Dezavantaje:
  Permite testarea unui singur antibiotic
  Este laborioasă și de durată
Soluții
  Metoda diluțiilor în geloză
  Metoda difuzimetrică
  Metoda microdiluțiilor

## Slide 14: Metoda microdiluțiilor
Plăcile pentru microdiluții conțin 96 godeuri de plastic
Se efectueaza simultan teste pentru mai multe probe
Diluțiile se prepară manual sau comercial
  Antibioticele sunt liofilizate
  Performanța este bună dar costul este ridicat
Vizualizarea turbidității
Cititor manual cu sursă de lumină sau oglindă
Cititoare automate

## Slide 15: Antibiograma prin metoda microdiluțiilor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
96 well microtiter plate
ug/ml
64 32 16 8 4 2

## Slide 16: Metoda diluțiilor în geloză
Procedură
  Se efectueaza diluții de antibiotic în medii gelozate topite care se toarnă în plăci
64 ug/ml 32 ug/ml 16 ug/ml

## Slide 17: Metoda diluțiilor în geloza
Procedură
  Însămânțarea inoculului bacterian (McFarland No. 0.5)
    Se folosește un dispenser Steers-Foltz care repartizează 1 microlitru de inocul
  Incubare
  Numărarea coloniilor
MIC
32 ug/ml

## Slide 18: Metoda difuzimetrică (Kirby Bauer)
Se folosesc discuri de hârtie impregnate cu antibiotice
Se testează sensibilitatea la mai multe antibiotice prin măsurarea diametrului zonelor de inhibiție
  S-a demonstrat că rezultatele calitative ale metodei difuzimetrice cu discuri se corelează bine cu rezultatele cantitative ale metodei diluțiilor

## Slide 19: Metoda difuzimetrică

## Slide 20: Metoda difuzimetrică
Depunerea inoculului pe suprafata mediului de cultura
Se plaseaza discurile cu chimioterapice
Se incubeaza placile la
18-24 ore, 35-37 C
Se masoara diametrul zonei de inhibitie a cresterii culturii bacteriene in jurul microcomprimatului

## Slide 21: Metoda difuzimetrica

## Slide 22: Metoda difuzimetrica
Procedură (Kirby-Bauer modificat: National Committee for Clinical Laboratory Standards. NCCLS)
  Se prepară un inocul de. 108 CFU/ml în ser fiziolocic sau bulion soia-tripticaza (TSB) sau bulion Mueller-Hinton (5 ml)
    Se prelevă de pe placă 3-5 colonii izolate
    Se ajustează turbiditatea pentru a fi aceeași cu standardul McFarland No. 0.5.
  Se prelevă din inocul cu tamponul și se descarcă pe suprafața gelozei Mueller-Hinton
  Se lasă 5-10 minute geloză pentru uscare

## Slide 23
Metoda difuzimetrică
Procedură (continuare)
  Se plaseaza discurile cu antibiotice pe suprafața gelozei inoculate
  Se inverseaza plăcile și se incubează la 35 oC, o/n (18-24 h)
  Se măsoară diametrul zonelor de inhibiție în mm
Bacterial growth

## Slide 24: Metoda difuzimetrică

## Slide 25: Metoda difuzimetrică

## Slide 26: Metoda difuzimetrică

## Slide 27: Metoda difuzimetrică
Prepararea inoculului

## Slide 28
Metoda difuzimetrică

## Slide 29: Mediul gelozat
Grosime: 4 mm
pH
IONI
  Magnesiu
  Calciu
Condiții de stocare
Trebuie uscate
Trebuie adus la temperatura camerei

## Slide 30: Incubarea
Condiții de incubare
  Aer ambiental, 35 0C pentru bacterii aerobe și facultativ anaerobe
  Perioada de incubare 16-18 h
  24 h pentru S.aureus și enterococi
  5% CO2 pentru Haemophilus

## Slide 31: Discurile de antibiotice
Trebuie stocate și manipulate corect
  Trebuie refrigerate, se scot de la frigider cu 1 h înainte de utilizare
Se verifică data de expirare
Se aduc la temperatura camerei evitând condensul
Se plaseaza în 15 minute de la însămânțarea mediului

## Slide 32: Caracteristici ale procedurii
Cine o efectuează?
Cât de des?
  Zilnic
  Săptămânal
Cine acordă asistență în cazul apariției de probleme?
Cum vor fi comunicate rezultatele sau eventualele probleme către clinician?

## Slide 33
Metoda difuzimetrică
Măsurarea diametrelor zonelor de inhibiție
  Se măsoară de la marginea unde începe creșterea, cu 3 excepții:
    În cazul sulfamidelor și cotrimoxazolului se ignora ușoara creștere la marginea zonei
    Unele tulpini de Proteus spp. pot invada în zona de inhibitie
    Dacă se testează Staphylococcus producător de beta-lactamaze și apar zone de inhibiție suprapuse se raportează ca rezistent.

## Slide 34
Metoda difuzimetrică
Interpretarea rezultatelor
  Prin compararea rezultatelor cu tabelele standardizate
  Sensibil
  Intermediar sensibil
    Antibiotice cu toxicitate mică: Moderat sensibil
    Antibiotice cu toxicitate mare: zonă tampon între sensibil și rezistent
  Rezistent

## Slide 35: Antibiograma difuzimetrică
Plasare incorectă a discurilor
Plasare corectă a discurilor
Geloză prea subțire

## Slide 36: Metoda difuzimetrică

## Slide 37: Antibiograma difuzimetrica
Teste de sinergie
Se plaseaza alaturat discuri continand antibiotice cu efect sinergic
Zonele de inhibitie se contopesc

## Slide 38: Antibiograma difuzimetrica
Test pentru producerea de beta-lactamaze
Se plaseaza alaturat discuri continand antibiotic simplu si antibiotic cu inhibitor de beta-lactamaze
In cazul producerii de beta-lactamaze, diametrul zonei de inhibitie din jurul discului cu inhibitor este mult mai mare – aspect de “dop de sampanie”

## Slide 39: Antibiograma difuzimetrica
Test pentru producerea de beta-lactamaze
Ampicillin (A); Chlorampenicol (C); Streptomycin (S); Sulphonamides (Su); Tetracycline (T); Trimethoprim (Tm); Nalidixic acid (Na); Kanamycin (K); Ciprofloxacin (Cp); Ceftazidime (Cz); Gentamycin (Gm) and Cefotaxime (Ctx).

## Slide 40: Antibiograma difuzimetrica
Test pentru producerea de beta-lactamaze

## Slide 41: Probleme

## Slide 42
Densitatea inoculului
Timpul de aplicare a discurilor
Temperatura de incubare
Timpul de incubare
Zonele sunt mai mari când inoculul este slab și invers
Daca după aplicarea discurilor placa este ținută mult la temperatura camerei se formeaza zone mai mici
Zone mai mari la temperaturi > 35 oC
Ideal 16-18 ore; incubarea mai scurta nu da rezultate interpretabile
Factori ce afectează diametrul zonelor de inhibiție

## Slide 43
Dimensiunea placii
Grosimea gelozei
(4 mm)
Spațierea discurilor (2.5 cm)
Plăcile mai mici permit un număr mai mic de discuri
Mediul subțire duce la apariția de zone mari și invers
Evită suprapunerea zonelor
Factori ce afectează diametrul zonelor de inhibiție

## Slide 44
Factori ce afectează diametrul zonelor de inhibiție
Calitatea discurilor de antibiotice
Compoziția mediului
pH-ul acid al mediului
pH-ul alcalin al mediului
Citirea zonelor
Deteriorarea conținutului duce la reducerea dimensiunilor
Afectează rata de creștere difuzia antibioticelor și activitatea antibioticelor
Zonele pentru tetraciclină, novobiocină, methicillină sunt mai mari
Zonele pentru aminoglicozide și eritromicină sunt mai mari
Erori subiective în determinarea marginii clare

## Slide 45: Abrevieri antibiotice

## Slide 46: Abrevieri antibiotice

## Slide 47: Asigurarea calitatii testarii susceptibilitatii la antibiotice
  Mediu: geloza Mueller-Hinton
    Enterococcus faecalis (ATCC 29212 or 33l86) testat la un disc de co-trimoxazol  zona de inhibitie cu diametrul de 20 mm
  Procedura: Metoda Kirby-Bauer modificata, recomandata de National Committee on Clinical Laboratory Services (NCCLS)
  Se efectuează antibiograme cu tulpinile de control

## Slide 48: Asigurarea calitatii testarii susceptibilitatii la antibiotice
Medii recomandate pentru bacterii pretentioase

## Slide 49: Asigurarea calitatii testarii susceptibilitatii la antibiotice
Efectuarea antibiogramei cu tulpini de control pentru fiecare lot de geloza Mueler-Hinton
  Staphylococcus aureus (ATCC 25923)
  Escherichia coli (ATCC 25922)
  Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853

## Slide 50: Factori ce tin de microorganism si influenteaza rezultatul
Tulpina ATCC
Stocarea corecta
Subcultivarea regulata
Puritatea culturii
Prepararea corecta a inoculului
Timpul de insamantare – in maxim 15 minute de la prepararea inoculului

## Slide 51
Asigurarea calitatii testarii susceptibilitatii la antibiotice
Conditii Controlul calitatii
  Folosirea de discuri de antibiotice cu diametru de 6 mm
  Folosirea cantitatii adecvate de antibiotic per disc
  Stocarea discurilor de antibiograma la -20 oC
  Folosirea mediului Mueller-Hinton
  Folosirea tulpinilor de control
  Folosirea metodologiei standard pentru test

## Slide 52
Asigurarea calitatii testarii susceptibilitatii la antibiotice
Conditii Controlul calitatii
  Din cand in cand folosirea de tulpini pentru controlul intern de calitate
  Mentinerea la temperatura camerei a discurilor de antibiotice timp de 1 ora inainte de folosire
  Incubarea placilor 16-18 ore
  Incubarea placilor la 35oC
  Spatierea corecta a discurilor de antibiotice pentru a preveni suprapunerea zonelor de inhibitie

## Slide 53
Asigurarea calitatii testarii susceptibilitatii la antibiotice
Conditii Controlul calitatii
  Folosirea unei marimi a inoculului care sa produca o crestere “aproape confluentă”
  Asigurarea contactului ferm al discurilor de antibiotic cu mediul inoculat
  Masurarea precisa a zonelor de inhibitie
  Interpretarea zonelor prin referire la standarde

## Slide 54: Erori posibile?

## Slide 55: Erori posibile
Inocul prea dens?
Antibiotic deteriorat?
Mediul Mueller Hinton prea gros?
Citirea incorecta a rezultatului?
Tulpina de Control gresita?

## Slide 56: Investigare : s-a folosit tulpina ATCC E.coli 35218 – tulpina producătoare de beta-lactamaze
Actiune corectivă = Test repetat cu tulpina corecta ATCC 25922
Se vor nota plăcile clar in viitor
Personalul va trebui sa citeasca etichetele cu atentie

## Slide 57: Posibile erori
Inocul prea slab
Antibiotic prea puternic
Tulpina QC gresita
Geloza prea subtire Citirea incorecta a rezultatelor

## Slide 58: Investigatie – Grosimea gelozei Mueller Hinton 2.5mm.
Actiune corectiva – se prepara un nou lot cu grosimea corecta de 4 mm

## Slide 59
Producerea de betalactamaze cu spectru extins (ESBL). Aspect de dop de sampanie
Producerea de betalactamaze inductibile. Zona de inhibiţie este turtită

## Slide 60: Testul difuzimetric cu gradient de concentrație -E-Test
E-Test
  Antibioticul este aplicat pe o parte în gradient de concentrație
  Pe cealalta parte este tipărită o scală de interpretare
  Strip-ul se plaseaza pe suprafața gelozei inoculate

## Slide 61
Testul difuzimetric cu gradient de concentrație -E-Test
E-Test
  CMI = Se citește pe scală la intersecția stripului cu zona de inhibiție
CMI

## Slide 62: Testul difuzimetric cu gradient de concentrație -E-Test
Citire după
incubare
Citirea CMI
la locul de
Intersecție a
elipsei cu strip-ul

## Slide 63: Testarea activitatii antimicrobiene a serului
SCOPURI:
Determinarea concentratiei unui antibiotic in serul pacientului = CMI * TIS
  Titrul inhibitor al serului (TIS)
    Cea mai mare dilutie din serul pacientului care impiedica multiplicarea microorganismului
Determinarea capacitatii unui antibiotic din serul pacientului de a distruge bacteriile
  Nivelul Bactericid al serului (NBS)
    Cea mai mare dilutie din serul pacientului care distruge microorganismul

## Slide 64: Combinarea antibioticelor
Situații in care se utilizeaza combinatii de antibiotice:
  Infectii severe
  Bacterii cu multirezistente la antibiotice, ex. Mycobacterium tuberculosis
  La pacienti imunodeprimati
“Synergistic”
  Efect aditiv – cresterea activitatii
“Antagonistic”
  Efect de interferenta care reduce activitatea antibioticului

## Slide 65
Interactiuni intre antibiotice
“Sinergism” – actiunea este aditiva, doua antibiotice administrate simultan au un efect mai mare decat suma efectelor daca sunt administrate separat
  Ex. aminoglicozide si peniciline
“Antagonism” actiunile se anuleaza reciproc
  ex. Penicillinele si medicamentele bacteriostatice cum sunt tetraciclinele sunt antagoniste, deoarece penicilinele actioneaza asupra celulelor care se multiplica

## Slide 66: Bacterii rezistente la antibiotice
Implicate in infectii de spital (nosocomiale)
  ESBL (Extended beta-lactamase)
  MRSA (Methicillin resistant Staphylococcus aureus) se testeaza sensibilitatea la Oxacillina
  PRSP (Penicillin resistant Streptococcus pneumoniae)  testeaza sensibilitatea la Oxacillina
Test combinat
  Amoxicillin/ Clavulanic acid (AMC)
  Tulpina producatoare de ESBL

## Slide 67: References
Brooks, G.F., J.S. Butel, S. A. Morse. 1998. Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 21st ed., Prentice Hall International Inc. USA.
http://w3.whosea.org/en/section10/section17/section53/section482_1787.htm
http://w3.whosea.org/en/Section10/Section17/Section53/Section375_1185.htm
National Committee For Clinical Laboratory Standards. 1998. NCCLS document M100 - S8 . Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 8th edition, NCCLS, Waynae, Pa.